CURETTE INTRA UTERINE

Mode d’emploi

Mesurer la profondeur utérine. Dilater le canal cervical si nécessaire. Introduire INTRACURETTE à travers le canal cervical dans l’utérus jusqu’au fond. Raccorder la curette au système aspirant.

Agir en tournant à 360 degrés pour aspirer soigneusement la cavité. Répéter 2-3 fois de suite, puis tout en continuant le mouvement circulaire retirer la sonde vers l’orifice interne du col et l’extraire. La jeter après utilisation.

Avertissements: ne pas effectuer de mouvements latéraux et ne pas dépasser la mesure relevée par l’hystéromètre.

Lire le mode d’emploi avant l’utilisation. Ne pas réutiliser. Utiliser si l’emballage est en parfait état. Utiliser immédiatement après l’ouverture du sachet. Après l’utilisation détruire le dispositif selon les règles en vigueur. Le dispositif doit être utilisé par personnel médical spécialisé.